Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.:

„Opracowanie ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie miasta 
Dąbrowa Górnicza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”.

zgodnie z poniższym opisem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Pozyskaniu danych ewidencyjnych - inwentaryzacja dróg zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym m.in. danych dotyczących oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wideorejestracją objazdu dróg, a następnie wprowadzenie ich do bazy danych będącego w posiadaniu Zamawiającego informatycznego systemu ewidencji eDIOM, wraz z ich pełną integracją ze środowiskiem  MapView Desktop oraz modułem do tworzenia i zarządzania projektami organizacji ruchu eDIOM OR.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych miasta Dąbrowa Górnicza zgodnie 
z wykazem  ulic stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Opracowane i wprowadzone dane, o których mowa w ust. 1, muszą umożliwiać ich modyfikację przez Zamawiającego za pomocą oprogramowania eDIOM, którego specyfikacja wskazana jest w pkt. C. Dane muszą być zintegrowane z danymi dotychczas przetwarzanymi, stanowiąc ich uzupełnienie.

4. Przedmiot zamówienia może być wykonywany przy użyciu oprogramowania eDIOM, MapView Desktop, Oracle lub równoważnych, pod warunkiem, że zapewniona zostanie pełna funkcjonalność wyników opracowania w oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego.

5. Uzyskany wynik, stworzony przez równoważne pokrewne systemy informatyczne, musi zapewnić możliwość poprawnego wykonania na pozyskanych danych wszystkich funkcji dostępnych w systemie eDIOM, przeznaczonych do przetwarzania danych z zakresu objętego opracowaniem.

6. Zamawiający posiada już system eDIOM z zasilonymi danymi i stawia wymóg kontynuacji zasilania danymi w taki sposób, aby wprowadzane dane były zgodne z istniejącą strukturą danych posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający wyklucza możliwość wdrożenia nowego oprogramowania.

7. Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 lub 2004.

CPV 72300000-8 - Usługi w zakresie danych

A. Podstawa prawna  regulujące obszar objęty zamówieniem:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 25.04.2005 r. Nr 67 poz. 582)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 25.04.2005 r. Nr 67 poz. 583)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013r., poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137 zm. Dz. U. 2013 poz. 1611)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami)

B. Zakres i sposób realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących dróg, zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej wraz z inwentaryzacją oznakowania 
i elementów bezpieczeństwa ruchu, a następnie wprowadzenie ich do będącego w posiadaniu Zamawiającego informatycznego systemu ewidencji eDIOM, wraz z pełną integracją ze środowiskiem  MapView Desktop oraz modułem do tworzenia i zarządzania projektami organizacji ruchu eDIOM OR.

Przedmiot zamówienia może być wykonany za pomocą systemu ewidencji dróg eDIOM, MapView Desktop lub oprogramowania alternatywnego pod warunkiem, że docelowo dane zostaną wprowadzone do systemu informatycznego eDIOM, MapView Desktop wraz 
z wizualizacją graficzną i będą funkcjonować poprawnie, w tym – dane te będą zintegrowane z posiadanymi już danymi w eDIOM.

Zakres zamówienia obejmuje:

- pozyskanie danych ewidencyjnych dla dróg,

- wprowadzenie pozyskanych danych do systemu eDIOM, MapView Desktop, eDIOM OR,

- pełną integrację, w tym poprawną wizualizację, danych dotyczących oznakowania 
z modułem   eDIOM OR do tworzenia i zarządzania projektami organizacji ruchu,

- wykonanie objazdu wideo dróg oraz wprowadzenie wyników do systemu w postaci warstwy mapy.

Specyfikacja struktur danych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykaz dróg objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Szacowana długość dróg objętych zamówieniem wynosi ok. 430 km.

Szacowana długość dróg może się nieznacznie różnić w stosunku do długości obliczonych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji. Dopuszcza się różnicę w granicach ± 7%.

Zakres opracowania danych obejmuje:

-  jezdnie, łącznice, ciągi pieszo-jezdne

- pasy dzielące

- pobocza

- ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe

- opaski

- chodniki

- zjazdy

- pasy zieleni

- parkingi, miejsca parkingowe, zatoki postojowe

- zatoki autobusowe, przystanki autobusowe

-skrzyżowania z drogami i torami kolejowymi, tramwajowymi,

- kanalizację deszczową ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi,

- włazy innych studni znajdujących się w pasie drogowym,

- odwodnienie drogi wraz z przepustami

- słupy energetyczne, telefoniczne

- oświetlenie uliczne, w tym słupy

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie  poziome

- sygnalizacje świetlne

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- inne obiekty i elementy znajdujące się w pasach drogowych dróg oprócz obiektów  tymczasowych

Materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego

- Zestawienie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, zlokalizowanych na obszarze miasta Dąbrowa Górnicza.

- Siatka dróg dla obszaru miasta, założona w systemie eDIOM i skalibrowana w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 lub 2004 (w postaci elektronicznej w formacie shp, dxf lub dwg).

- Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa użytków gruntowych według rodzajów, ortofoto mapa, publikowane przez Zamawiającego w Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem http://www.dabrowa-gornicza.pl

Przekazanie materiałów odbywać się będzie za protokolarnym potwierdzeniem.

Jeżeli przekazane przez Zamawiającego materiały nie będą wystarczające do realizacji zamówienia, Wykonawca pozyska niezbędne materiały własnym staraniem i na własny koszt.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zapozna się z obecnym stanem bazy danych dróg,  eksploatowanej przez Zamawiającego.

Zebranie danych w celu wykonania ewidencji dróg.

Dane powinny być pozyskane z następujących źródeł:

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie wszystkich elementów niezbędnych dla ewidencji dróg, w tym także inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji świetlnej oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu.

- Objazd wideo dróg

- Materiały przekazane przez Zamawiającego.

Zebrane dane należy opracować w formie cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej dróg. Obiekty mapy wprowadzone do informatycznego systemu ewidencyjnego eDIOM powinny być utworzone tak aby umożliwić ich przetwarzanie w środowisku Map View Desktop 
w postaci graficznych map ciągu dróg. Dane  powinny być rozbite na obiekty drogi i obiekty skrzyżowań,  powinny być naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii na oddzielne warstwy tematyczne według następującego podziału rzeczowego:

- osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem,

- jezdnie,

- opaski,

- chodniki, ścieżki rowerowe,

- zjazdy,

- pasy zieleni,

- oznakowanie pionowe, w rozbiciu na elementy składowe zgodnie z reprezentacją danych w bazie,

- oznakowanie poziome,

- sygnalizacja świetlna,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- parkingi, zatoki postojowe,

- zatoki autobusowe, przystanki autobusowe,

- kanalizację deszczową ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami,

- włazy innych studni znajdujących się w pasie drogowym,

- słupy energetyczne i telefoniczne,

- oświetlenie uliczne,

- obiekty inżynierskie

- ekrany dźwiękochłonne

- skrzyżowania z liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Specyfikację struktur danych zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Obiekty  powinny być wprowadzone w granicach pasa drogowego na podstawie granic działek zgodnie z udostępnianą przez Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza.  Ponadto  wprowadzane obiekty winny posiadać parametry i cechy techniczne zgodne ze stanem faktycznym.

Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego na podstawie linii zabudowy, granic działek, a także innych elementów.

Dane opisowe i graficzne powinny być tak zorganizowane, aby wszystkie informacje opisowe przypisane poszczególnym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych mogły być udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej w postaci mapy ciągu drogi.

Zadanie obejmuje wykonanie objazdu wideo oraz utworzenie  warstwy tematycznej na mapie z podłączonymi do punktów mapy zdjęciami z objazdu i umożliwiającej równoczesne przeglądanie zdjęć i trasy objazdu. Objazd powinien być wykonany z użyciem dwóch kamer o parametrach nie gorszych niż: rozdzielczość 1280x960 pikseli z głębią kolorów 24 bity 
z częstotliwością rejestracji nie rzadziej niż co 5m. Dane wideo powinny zostać wprowadzone do bazy systemu eDIOM z uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych lokalizacji odpowiadającym danym graficznym.

Zapisem wideo winny być objęte wszystkie elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Przejazd wideo należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym.

Opracowanie będące przedmiotem zamówienia musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 lub 2004.

Opracowanie nie obejmuje określenia konstrukcji dróg (jezdni, chodników, poboczy), obejmuje jedynie rodzaj nawierzchni.

Wprowadzenie zebranych danych do systemu.

Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zasad numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005r. i powinno zawierać wprowadzenie co najmniej następujących danych:

1. Elementy zawarte w książce drogi, w szczególności dane techniczne charakteryzujące odcinki drogi:

- parametry techniczne odcinka drogi,

- zagospodarowanie odcinka drogi,

- wyposażenie techniczne odcinka drogi,

- schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowania.

2. Wykazy dróg,

3. Mapę techniczno - eksploatacyjną dróg,

4. Wprowadzone dane muszą pozwalać na tworzenie zestawień zbiorczych danych technicznych dróg.

Ewidencja powinna być wykonana i przekazana zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez zasilenie bazy danych posiadanego przez Zamawiającego systemu eDIOM, MapView Desktop, eDIOM OR oraz na nośniku elektronicznym.

Okres gwarancji na poprawność wprowadzonych danych do bazy systemu eDIOM wg aktualności na dzień podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego wynosi 60 miesięcy.

C. Charakterystyka systemu komputerowego posiadanego przez Zamawiającego, w którym docelowo należy wprowadzić dane ewidencyjne

Informatyczny system ewidencyjny, będący w posiadaniu Zamawiającego składa się 
z następujących elementów :

- eDIOM 2012 ver. 2.17.0.29 - program do ewidencji dróg i obiektów mostowych

- MapVeiew Desktop 3.1.21 Enterprise - program do przedstawiania graficznego elementów znajdujących się w pasach drogowych

- eDIOM OR ver. 1.4.1 - nakładka na MapView Desktop, moduł do tworzenia i zarządzania projektami organizacji ruchu

- Oracle Database 11g Server

Wykonawca może zapoznać się ze szczegółami technicznymi posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w siedzibie Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL SA w Dąbrowie Górniczej, ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, pok. nr 3, tel 32 268 85 42.

D. Uwagi dodatkowe

Zamawiający nie udostępnia licencji posiadanego oprogramowania w celu realizacji zamówienia. Zamówienie może być zrealizowane przy użyciu oprogramowania posiadanego przez Wykonawcę, w tym: eDIOM, MapView Desktop, Oracle lub równoważnych, pod warunkiem, że zapewniona zostanie pełna funkcjonalność wyników opracowania w oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego.

Wynik końcowy musi być wprowadzony bezwarunkowo do systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje wdrożenia nowego oprogramowania.

Jeśli do realizacji zamówienia Wykonawca zdecyduje się pozyskać program eDIOM, MapView Desktop, Oracle, to winien zabezpieczyć go we własnym zakresie (w cenie ofertowej należy przewidzieć koszty pozyskania dostępu do programu).

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanego sprzętu komputerowego wyłącznie 
w celu zasilenia bazy danych systemu ewidencji dróg eDIOM, MapView Desktop wynikami opracowania stanowiącego realizację zamówienia oraz ewentualnych poprawek.

Zamawiający informuje, że na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza prowadzone są zadania inwestycyjne w zakresie dróg, których terminy realizacji mogą się pokryć czasowo z wykonaniem ewidencji. W związku z tym inwentaryzacja i objazd wideo niektórych ulic odbędzie się po wykonaniu robót lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego w czasie ich trwania.